## Slide 1
DER GLEICHRICHTER
Von Wechselstrom zu Gleichstrom
Grundlagen, Schaltungen und Anwendungen

## Slide 2
INHALTSÜBERSICHT
01
Grundlagen & Eigenschaften
Definition, Funktionsweise und wichtige Kenngrößen
02
Notwendige Bauteile
Dioden, Transformatoren, Kondensatoren und Drosseln
03
Schaltungen & Berechnungen
Einweg- und Brückengleichrichter mit durchgerechneten Beispielen
04
Anwendungen
Netzteile, Ladegeräte und industrielle DC-Versorgungen

## Slide 3
01
KAPITEL
Grundlagen & Eigenschaften
Was ist ein Gleichrichter und welche Kenngrößen sind wichtig?

## Slide 4
Was ist ein Gleichrichter?
Ein Gleichrichter wandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um.
Die Grundfunktion basiert auf der Richtungsabhängigkeit von Dioden:
• Leiten Strom nur in eine Richtung
• Sperren in der anderen Richtung
Ergebnis: Eine pulsierende Gleichspannung
Fakt: Fast alle elektronischen Geräte benötigen Gleichstrom, obwohl das Stromnetz Wechselstrom liefert. Gleichrichter schließen diese Lücke.
Prinzip der Gleichrichtung
AC-Eingang
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
y | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
GLEICHRICHTER
DC-Ausgang
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Zwei Haupttypen
Einweggleichrichter
1 Diode, nur positive Halbwelle
Brückengleichrichter
4 Dioden, beide Halbwellen
4

## Slide 5
Kenngrößen und Eigenschaften
Kenngröße | Beschreibung | Typische Werte
Gleichricht- wirkgrad η | Verhältnis DC-Leistung zu AC-Leistung | Einweg: 40,6% ¦ Brücke: 81,2%
Formfaktor | Verhältnis Effektivwert zu Mittelwert | Einweg: 1,57 ¦ Brücke: 1,11
Restwelligkeit (Ripple) | Verbleibende Wechselspannung auf DC | Abhängig von Filterung (z.B. < 1% mit Regler)
Sperrspannung UR | Max. Spannung in Sperrrichtung | Typ. 400V+ bei Netzgleichrichtern
Durchlassspannung UF | Spannungsabfall in Durchlassrichtung | ca. 0,7 V (Si-Diode)
Wichtige Formeln
Einweg (Mittelwert)
( V_{DC} = \frac{V_{peak}}{\pi} \approx 0{,}318 \cdot V_{peak} )
Brücke (Mittelwert)
( V_{DC} = \frac{2 \cdot V_{peak}}{\pi} \approx 0{,}637 \cdot V_{peak} )
Wirkgrad
( \eta = \frac{P_{DC}}{P_{AC}} \cdot 100\% )
5

## Slide 6
02
KAPITEL
Notwendige Bauteile
Die Komponenten hinter der Gleichrichtung

## Slide 7
Die Diode - Das Kernbauteil
Die Diode ist das zentrale Bauelement jedes Gleichrichters.
Sie besteht aus einem p-n-Übergang:
• p-Bereich: positive Ladungsträger (Löcher)
• n-Bereich: negative Ladungsträger (Elektronen)
In Durchlassrichtung leitet sie mit geringem Widerstand.
In Sperrrichtung sperrt sie nahezu vollständig.
Kennwerte (Silizium)
Durchlassspannung: ≈ 0,7 V
Sperrspannung: bis 1000V+
Diode - Schaltzeichen & Aufbau
Anode (+)
Kathode (-)
p-n-Übergang
▶ Stromfluss: Anode → Kathode
Das Dreieck zeigt die Durchlassrichtung. Der Strich (Kathode) sperrt den Strom in Gegenrichtung.
7

## Slide 8
Weitere Bauteile im Überblick
Transformator
• Wandelt Netzspannung (230V) auf benötigte AC-Spannung herab
• Galvanische Trennung zum Netz (Schutz!)
• Sekundärspannung bestimmt die Ausgangsspannung
Glättungskondensator
• Elektrolytkondensator parallel zur Last
• Speichert Ladung und glättet die pulsierende DC
• Faustregel: 1000 µF pro Ampere
Drossel (Spule)
• Hoher Wechselstromwiderstand (XL = 2πfL)
• Bildet mit Kondensatoren LC- oder Pi-Filter
• Deutlich bessere Filterung als Kondensator allein
Spannungsregler
• ICs wie LM78xx (z.B. LM7812 für 12V)
• Konstante Ausgangsspannung trotz Lastschwankungen
• Reduziert Restwelligkeit um > 70 dB
Restwelligkeit mit Kondensator: | Bei 1A, 100Hz, 1000µF:
Restwelligkeit mit Kondensator: ( \Delta U \approx \frac{I_{Last}}{f \cdot C} ) | Bei 1A, 100Hz, 1000µF: ( \Delta U = \frac{1}{100 \cdot 0{,}001} = 10\,V )
8

## Slide 9
03
KAPITEL
Schaltungen & Berechnungen
Einweg- und Brückengleichrichter mit durchgerechneten Beispielen

## Slide 10
Einweggleichrichter - Funktionsweise
Der Einweggleichrichter besteht aus nur einer Diode.
Positive Halbwelle: Diode leitet, Strom fließt zur Last.
Negative Halbwelle: Diode sperrt, kein Stromfluss.
Ergebnis: Nur die positive Halbwelle erreicht den Verbraucher.
Schaltung
~ AC
D1
RL
Spannungsverläufe
Eingang (AC)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
v | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
Ausgang (DC)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
v | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Kennwerte im Vergleich
Kennwert | Einweggleichrichter
Mittelwert VDC | 0,318 × Vpeak
Wirkgrad (max.) | 40,6 %
Brummfrequenz | 50 Hz (Netzfrequenz)
Nachteil | Hohe Verluste, große Restwelligkeit
10

## Slide 11
Einweggleichrichter - Berechnungsbeispiel
GEGEBEN:
Vpeak = 12 V | RL = 100 Ω | RD = 6 Ω (Diodenwiderstand)
Schritt-für-Schritt
1
Scheitelstrom Im
113,2 mA
( I_m = \frac{V_m}{R_D + R_L} = \frac{12}{106} = ) 113,2 mA
2
DC-Strom IDC
36,0 mA
( I_{DC} = \frac{I_m}{\pi} = \frac{113{,}2}{\pi} = ) 36,0 mA
3
DC-Spannung VDC
3,60 V
( V_{DC} = I_{DC} \cdot R_L = 0{,}036 \cdot 100 = ) 3,60 V
4
Effektivstrom Irms
56,6 mA
( I_{rms} = \frac{I_m}{2} = \frac{113{,}2}{2} = ) 56,6 mA
ERGEBNIS: GLEICHRICHTWIRKGRAD
38,1%
( \eta = \frac{P_{DC}}{P_{AC}} \cdot 100 = \frac{I_{DC}^2 \cdot R_L}{I_{rms}^2 \cdot (R_D + R_L)} \cdot 100 = \frac{0{,}1296}{0{,}340} \cdot 100 \approx ) 38,1%
Nahe am theoretischen Maximum von 40,6%. Die restlichen ~60% gehen als Verlust verloren.
11

## Slide 12
Brückengleichrichter - Funktionsweise
Der Brückengleichrichter (Graetz-Schaltung) verwendet vier Dioden.
Positive Halbwelle: D1 + D2 leiten
Negative Halbwelle: D3 + D4 leiten
In beiden Fällen fließt der Strom in gleicher Richtung durch die Last.
Spannungsverläufe
Eingang (AC)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
v | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0
Ausgang (DC)
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
v | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Vorteile im Vergleich
Kennwert | Brückengleichrichter
Mittelwert VDC | 0,637 × Vpeak (doppelt so hoch!)
Wirkgrad (max.) | 81,2 %
Brummfrequenz | 100 Hz (doppelte Netzfrequenz)
Vorteil | Beide Halbwellen genutzt, geringere Restwelligkeit
12

## Slide 13
Brückengleichrichter - Berechnungsbeispiel
GEGEBEN:
Vpeak = 12 V | RL = 100 Ω | RD = 6 Ω je Diode (2 Dioden in Serie)
Schritt-für-Schritt
1
Scheitelstrom Im
107,1 mA
( I_m = \frac{V_m}{2R_D + R_L} = \frac{12}{112} = ) 107,1 mA
2
DC-Strom IDC
68,2 mA
( I_{DC} = \frac{2 \cdot I_m}{\pi} = \frac{214{,}2}{\pi} = ) 68,2 mA
3
DC-Spannung VDC
6,82 V
( V_{DC} = I_{DC} \cdot R_L = 0{,}0682 \cdot 100 = ) 6,82 V
4
Effektivstrom Irms
75,7 mA
( I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{107{,}1}{1{,}414} = ) 75,7 mA
ERGEBNIS: GLEICHRICHTWIRKGRAD
72,3%
( \eta = \frac{P_{DC}}{P_{AC}} \cdot 100 = \frac{I_{DC}^2 \cdot R_L}{I_{rms}^2 \cdot (2R_D + R_L)} \cdot 100 = \frac{0{,}465}{0{,}643} \cdot 100 \approx ) 72,3%
Fast doppelter Wirkgrad und fast doppelte DC-Spannung gegenüber dem Einweggleichrichter!
Vergleich: Einweg: 3,60 V bei 38,1% Wirkgrad | Brücke: 6,82 V bei 72,3% Wirkgrad | DC-Spannung fast verdoppelt, Verluste halbiert!
13

## Slide 14
Glättung und Filterung
Die gleichgerichtete Spannung ist noch pulsierend. Für stabile DC-Versorgung muss sie geglättet werden. Drei Methoden im Vergleich:
Kondensator-Glättung
• Elektrolytkondensator parallel zur Last
• Wird auf Spitzenspannung geladen
• Entlädt sich langsam über die Last
Formel:
Faustregel: 1000 µF pro Ampere
• Elektrolytkondensator parallel zur Last
• Wird auf Spitzenspannung geladen
• Entlädt sich langsam über die Last
Formel:
( \Delta U \approx \frac{I_{Last}}{f \cdot C} )
Faustregel: 1000 µF pro Ampere
Pi-Filter (π-Filter)
• Zwei Kondensatoren + Drossel
• C1 gleicht erste Spannungsspitzen aus
• Drossel bremst Wechselstromanteile
• C2 filtert verbleibende Restwelligkeit
Deutlich bessere Filterung
als Kondensator allein
Spannungsregler-IC
• z.B. LM7812 für 12V Ausgang
• Konstante Spannung trotz Schwankungen
• Reduziert Ripple um > 70 dB
• Einfache Beschaltung mit C_in und C_out
Beste Lösung für
präzise DC-Versorgungen
BEISPIEL-RECHNUNG:
Brückengleichrichter mit 1A Last, 100Hz Brummfrequenz, 1000µF Kondensator:
10 V Restwelligung → Bei 12V DC sind das noch 83% Ripple! Lösung: Größerer C oder Spannungsregler.
Brückengleichrichter mit 1A Last, 100Hz Brummfrequenz, 1000µF Kondensator:
( \Delta U = \frac{I_{Last}}{f \cdot C} = \frac{1}{100 \cdot 0{,}001} = ) 10 V Restwelligung → Bei 12V DC sind das noch 83% Ripple! Lösung: Größerer C oder Spannungsregler.
14

## Slide 15
04
KAPITEL
Anwendungen
Wo werden Gleichrichter überall eingesetzt?

## Slide 16
Anwendungen von Gleichrichtern
Netzteile
Computer, Laptops, Router: Umwandlung von 230V AC auf 5V/12V/19V DC. Jeder PC benötigt ein Netzteil mit Brückengleichrichter.
Ladegeräte
Smartphones, Tablets, E-Autos: AC wird in DC umgewandelt, um Batterien zu laden. Vom USB-Ladegerät bis zur Wallbox.
Industrielle DC-Versorgung
Umspannwerke, Steuerungen, Schutzrelais: Zuverlässige 24V/48V/110V DC für kritische Infrastruktur und Industrieanlagen.
Antriebstechnik
Gleichstrommotoren in Förderbändern, Aufzügen, Werkzeugmaschinen. Präzise Drehzahlsteuerung durch variable DC-Spannung.
Erneuerbare Energien
Photovoltaik-Wechselrichter arbeiten mit Gleichrichtern. DC-Wechselrichter für die Netzeinspeisung erfordern Gleichrichter-Technologie.
Telekommunikation
Basisstationen, Server, Rechenzentren: Stabile DC-Versorgung für 24/7-Betrieb. Redundante Gleichrichter-Systeme.
Über 95% aller Gleichrichter sind ungesteuerte Diodengleichrichter. Sie sind das Rückgrat unserer elektronischen Infrastruktur - vom kleinsten USB-Ladegerät bis zum industriellen DC-Versorgungssystem mit 500A Ausgangsstrom.
16

## Slide 17
Zusammenfassung
Grundfunktion: Der Gleichrichter wandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) um - die Grundvoraussetzung für fast alle elektronischen Geräte.
Schaltungen: Einweggleichrichter (1 Diode, 40% Wirkgrad) vs. Brückengleichrichter (4 Dioden, 81% Wirkgrad).
Bauteile: Dioden als Kern, ergänzt durch Transformator, Glättungskondensator und optional Spannungsregler.
Glättung: Kondensatoren, LC-/Pi-Filter und Spannungsregler minimieren die Restwelligkeit der DC-Spannung.
Vergleich: Einweg vs. Brücke
Kenngröße | Einweggleichrichter | Brückengleichrichter
DC-Spannung VDC | 0,318 × Vpeak (3,60 V) | 0,637 × Vpeak (6,82 V)
Wirkgrad | max. 40,6% (38,1%) | max. 81,2% (72,3%)
Brummfrequenz | 50 Hz | 100 Hz (doppelte Filterwirkung)
Bauteilaufwand | 1 Diode (einfach) | 4 Dioden (moderat)
Vom USB-Ladegerät bis zum industriellen DC-Versorgungssystem - Gleichrichter sind unverzichtbar.
17

## Slide 18
VIELEN DANK!